ICS 29.130.20

K 32

T/ZZB XXXX—XXXX

洗衣机用电磁门锁

Electromagnetic door locks for washing machine

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省质量协会  发布

团体标准

目  次

前  言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　技术参数	1

5　基本要求	2

6　技术要求	2

7　试验方法	4

8　检验规则	6

9　标志、包装、运输、贮存	7

10　质量承诺	7

前  言

本文件依据GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省质量协会提出并归口管理。

本文件主要起草单位：神龙电气股份有限公司。

本文件参与起草单位：XXXXXXX。

本文件主要起草人：XXXXXXX。

本文件评审专家组长：XXXXXXX。

本文件由神龙电气股份有限公司负责解释。

洗衣机用电磁门锁

范围

本文件规定了洗衣机用电磁门锁的术语和定义、技术参数、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和质量承诺。

本文件适用于工作环境温度 -10 ℃～ 85 ℃、相对湿度30 %～ 95 %，控制洗衣机门开关的电磁式门锁（以下简称“门锁”）。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2423.3  环境试验  第2部分：试验方法  试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.7  环境试验  第2部分:试验方法 试验Ec:粗率操作造成的冲击（主要用于设备型样品）

GB/T 2423.10  环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc: 振动(正弦)

GB/T 2423.17  电工电子产品环境试验  第2部分: 试验方法  试验Ka：盐雾

GB/T 2423.22  环境试验  第2部分：试验方法  试验N：温度变化

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4207  固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法

GB/T 5169.21  电工电子产品着火危险试验 第21部分：非正常热 球压试验方法

GB/T 14536.1  电自动控制器 第1部分：通用要求

术语和定义

电磁门锁  Electromagnetic door locks

一种利用电感线圈带动联动机构动作以打开或关闭电气触点并在预设时间内开关门的装置。

技术参数

触点接触电阻

触点开关为磁性簧片接触的门锁，接触电阻应不大于 50 m

触点开关为滑动触片接触的门锁，接触电阻应不大于200 m。

上锁时间

当上锁螺线管得到信号（例：上锁脉宽40 ms～60 ms）后，在60 ms内门锁动作将门销锁紧。

释放时间

当解锁螺线管得到信号（例：解锁脉宽40 ms～60 ms）后，在1 s内门锁动作将门销释放。

基本要求

研发设计

应采用二维、三维等设计软件进行产品结构设计，对关键零部件的结构强度进行分析及优化设计。

应采用3D打印、仿真模拟等技术对产品结构进行优化设计。

原材料

门锁所用材料应符合RoHS指令及其相关增补指令， REACH法规要求。

带电部件非金属材料的阻燃等级应达到V0。

金属零件应能承受48h盐雾试验，试验后无锈蚀。

工艺装备

应具备自动化智能化门锁生产线、检测线。

应具备生产过程数字化记录系统，可实现产品渊源。

检验试验

应具备产品工作特性、绝缘电阻、电气强度、锁定力、强拉解锁力等项目的检测能力。

应配备高温试验箱、湿度试验仪、盐雾试验仪等检测设备。

技术要求

外观

金属零件表面应无锈蚀，塑料零件表面应无开裂和变形，裹覆层应无露底、裂纹、气泡、缩孔。

机械强度

引出端机械强度

门锁引出端应能承受（100±2）N的推力和拉力，螺线管引出端应能承受（25±2）N的推力和拉力。

固定孔强度

在表1规定的扭矩要求下，固定孔应能承受锁紧和拧松自攻螺丝10次测试。

螺钉的螺纹直径和施加的扭矩

| 标称螺纹直径(mm) | 扭矩(Nm) |
| --- | --- |
| d≤2.8 | 0.4 |
| 2.8＜d≤3.0 | 0.5 |
| 3.0＜d≤3.2 | 0.6 |
| 3.2＜d≤3.6 | 0.8 |
| 3.6＜d≤4.1 | 1.2 |
| 4.1＜d≤4.7 | 1.8 |
| 4.7＜d≤5.3 | 2.0 |
| 5.3＜d≤6.0 | 2.5 |

门锁破坏力

当门锁处于锁紧状态时，应能承受 350N拉力，试验后塑料件无裂纹、功能正常。

工作特性

当电源电压在额定工作电压上波动 15 %，下波动 25 %时，门锁应符合4.2、4.3的规定。

当电源电压在额定工作电压100 V下波动 15 %时，门锁应符合4.2、4.3的规定

绝缘电阻

带电部件与非带电部件之间在常态下绝缘电阻应不小于100 MΩ。

电气强度

带电部件与非带电部件之间应能承受AC 1500 V/50 Hz的高压。

耐燃性能

应符合GB 4706.1的规定。

球压性能

门锁压痕直径应不大于2 mm。

耐电痕化指数

门锁绝缘材料应能承受 50滴液滴试验，试验期间电痕化未失效和不发生持续燃烧。

耐冷热冲击

门锁应能承受10次冷热循环试验，试验后应符合4.2、4.3、6.4、6.5的规定。

恒定湿热性能

门锁应能承受 168 h的恒定湿热试验，试验后应符合4.2、4.3、6.4、6.5的规定。

盐雾试验

门锁应能承受 48 h的盐雾试验，试验后金属零件无锈蚀。

耐振动性能

门锁应能承受30 min的振动试验，试验后应符合4.2、4.3、6.4、6.5的规定。

耐跌落性能

门锁应能承受500 mm高处的跌落，试验后无破损且符合4.2、4.3、6.4、6.5的规定。

耐久性

门锁应能承受20000次耐久试验，试验后应符合4.2、4.3、6.4、6.5条款要求。

抗拉力

带紧急拉手的门锁，门锁出于锁门状态时，使用不大于 50 N的拉力拉动紧急拉手应能将门锁解锁。

锁定力

当门锁处于锁门状态时,强制开门力应大于 500 N。

强拉解锁力

门锁锁定时，门向外施加100N拉力，门锁得到信号后可解锁，试验后功能正常。

内开门力

门锁在解锁状态下，门勾沿开门方向由门内向外施加不大于60N的力可以将门打开，门锁无异常。

试验方法

外观检查

采用目视检测。

机械强度

引出端机械强度

门锁引出端沿轴线方向施加（100±2）N的推力和拉力，螺线管引出端施加（25±2）N的推力和拉力，持续（10±1）s，试验后检查引出端有无松动。

固定孔强度

固定孔强度通过用表1所示扭矩，锁紧和拧松自攻螺丝10次测试。试验所用螺丝的长度和直径必须适合于固定孔的直径。每次松开螺丝均须将其从孔中完全取出，然后再重新插入进行下一次紧固。

电磁门锁破坏力

门锁处于锁紧状态时，门钩向外施加350 N～360 N，速率为40 cm/s～50 cm/s的拉力，不得使用爆发力，试验后检查塑料件有无裂纹，功能是否正常。

工作特性

当电源电压在额定工作电压上波动15 %，下波动25 %时，各动作5次

当电源电压在额定工作电压100 V下波动15 %时，各动作5次。

绝缘电阻

用500 V兆欧表或误差不大于5%的绝缘电阻测试仪进行测量。

电气强度

用电压表精度不低于5%的高压试验设备进行，泄漏电流在5 mA档，带电部件与非带电部件之间施加AC 1500 V/50 Hz，历时1 min的高压。

耐燃性能

按照GB 14536.1的规定进行。

球压性能

按GB/T 5169.21的规定进行。

耐漏电起痕

按GB/T 4207的规定进行。

耐冷热冲击

按GB/T 2423.22的规定进行，低温-40 ℃，高温80 ℃，温度变化速率1 ℃/min，各持续1 h，进行10次循环。

恒定湿热性能

按GB/T 2423.3的规定进行，温度（40±2）℃，相对湿度（93±3）% ，持续时间168 h，试验后，在正常大气压下恢复1 h进行绝缘电阻和电气强度试验。

盐雾试验

按GB/T 2423.17的规定进行，试验周期48 h。

耐振动性能

按GB/T 2423.10的规定进行，振动频率（10～22）Hz，振幅3 mm，每个相互垂直方向振动持续 10 min。

耐跌落性能

按GB/T 2423.7的规定进行，跌落高度500 mm，试验1次。

耐久性

按GB/T 14536.1的规定进行，自动动作周期数为20000次。

抗拉力

带紧急拉手的门锁，门锁处于锁门状态时，水平方向向紧急拉手施加不大于 50 N的拉力，测试过程中观察门锁是否解锁。

锁定力

门锁处于锁门状态时，水平方向向门锁施加大于 500 N的拉力，测试过程中观察门是否被打开。

强拉解锁力

门锁锁定时，门向外施加100 N拉力，门锁得到信号后解锁。试验后功能正常判定合格，不解锁判定不合格。

内开门力

门勾插入门锁，门锁在解锁状态下，门勾沿开门方向由门内向外施加小于 60 N的推力，试验过程中观察门是否被打开。

检验规则

检验分类

分类

检验分为出厂检验和型式检验，检验项目见表 2 。

检验项目

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 | 试验方法 | 检验要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 出厂检验 | 型式检验 |
| 1 | 外观质量 | 6.1 | 7.1 | √ | √ |
| 2 | 机械强度1 | 6.2 | 7.2 | - | √ |
| 3 | 工作特性 | 6.3 | 7.3 | √ | √ |
| 4 | 绝缘电阻 | 6.4 | 7.4 | √ | √ |
| 5 | 电气强度 | 6.5 | 7.5 | √ | √ |
| 6 | 耐燃性能 | 6.6 | 7.6 | - | √ |
| 7 | 球压性能 | 6.7 | 7.7 | - | √ |
| 8 | 耐漏电起痕 | 6.8 | 7.8 | - | √ |
| 9 | 耐冷热冲击 | 6.9 | 7.9 | - | √ |
| 10 | 恒定湿热性能 | 6.10 | 7.10 | - | √ |
| 11 | 盐雾试验 | 6.11 | 7.11 | - | √ |
| 12 | 耐振动性能 | 6.12 | 7.12 | - | √ |
| 13 | 耐跌落性能 | 6.13 | 7.13 | - | √ |
| 14 | 耐久性 | 6.14 | 7.14 | - | √ |
| 15 | 抗拉力 | 6.15 | 7.15 | - | √ |
| 16 | 锁定力 | 6.16 | 7.16 | - | √ |
| 17 | 强拉解锁力 | 6.17 | 7.17 | √ | √ |
| 18 | 内开门力 | 6.18 | 7.18 | - | √ |
| 注：“√”代表进行检验，“-”代表不进行检验。 |
| 机械强度中的引出端机械强度适用于带金属导电插片的门锁。 |

出厂检验

每批次经出厂检验合格后方可出厂。

型式检验

有下列情况之一时，应进行型式检验：

新产品试制定型或老产品转厂生产；

正式生产后，如产品结构、工艺等有较大改变，可能影响产品性能时；

产品停产六个月以上恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

质量监督机构提出要求时。

抽样规则

出厂检验抽样按GB/T 2828.1的规定，采用一次检查抽样方案，检查水平按S-3，接受质量限（AQL）按1.0。

型式检验应从当前生产的、经出厂检验合格的产品中抽取，不少于6个。

判定规则

出厂检验所检项目全部合格判定该批产品检验合格。若有一项检验结果不符合要求时，可进行复验，复验数量加倍，复验仍不合格，判定该批产品不合格。

型式检验所检项目全部合格，判定该次型式检验合格，否则判定该次型式检验不合格。

标志、包装、运输、贮存

标志

门锁应有清晰的标志，内容包括制造厂名称、产品型号、制造年月、最大工作温度、额定电压、频率、额定电流等。

包装

产品出厂时，应装入专用包装箱内，包装箱外面应注明产品名称、型号、制造厂名、产品数量、包装箱尺寸(长×宽×高)、重量、出厂日期、并印有防潮字样，包装应牢固。包装箱内应有产品合格证。

运输

运输过程中应有防雨雪、防晒措施，防挤压。

贮存

门锁应贮存在环境温度为-40 ℃～80 ℃，相对湿度不大于95 %，周围空气中没有酸性、碱性或其他腐蚀性气体的库房内。

质量承诺

在本文件规定的包装、贮存、运输条件下，自出厂之日起的 36 个月内，因制造商原因造成产品不能正常使用，应免费更换或维修。

在接到客户诉求时，应在12 h内响应，24 h内提供解决方案。